## Slide 1
Koncept pro lesní školku
(pěstování krytokořenných sazenic v prorůstavých tubách)
Materiál k představení konceptu projektu

## Slide 2
Základní nosníky záhonu jsou tvořeny ze stojin a příčného nosníku.
Stojiny jsou z oceli o průměru 12 mm, příčníky z ocelové trubky ½“.

## Slide 3
Základní nosníky záhonu jsou tvořeny ze stojin a příčného nosníku.
Stojiny jsou z oceli o průměru 12 mm, příčníky z ocelové trubky ½“.

## Slide 4
Stojiny jsou stabilizovány zapuštěním do země.
Patky jsou z desek z recyklovaného plastu

## Slide 5
Nosníky vytvářejí žebra pro uložení podélných ocelových tyčí o průměru 12 mm.

## Slide 6
Nosníky vytvářejí žebra pro uložení podélných ocelových tyčí o průměru 12 mm.

## Slide 7
Na ně se kladou jednotlivé roštové nosiče se sazenicemi.
Podélné tyče jsou pak stabilizovány pomocí prohlubní v jejich dně.

## Slide 8
Roštové nosiče sazenic postupně vytvářejí záhon o šířce 1,2 m.
Na každém nosiči lze umístit 30 sazenic s balem o průměru 6 cm.

## Slide 9
Na běžném metru záhonu odrůstá 300 sazenic.

## Slide 10
Pro Mongolsko je počítáno se 3 takovými záhony v každém fóliovníku.
Pěstební kapacita fóliovníku je pak dána jeho délkou.

## Slide 11
Ve fóliovníku o délce 40 m tak lze vypěstovat okolo 35 200 ks sazenic.

## Slide 12
Příprava začíná tím, že do fóliovníku nainstalujeme rozvod závlah. Je výhodné,
aby každá větev rozvodu měla svůj uzavírací kohout. Závlaha pak může probíhat
ve zvolených sekcích.

## Slide 13
Dno všech fóliovníků je pokryto štěrkem ve vrstvě o sile cca 10 – 12 cm.
Štěrk se od podloží odděluje vrstvou vodopropustné geotextíle.

## Slide 14
Dno všech fóliovníků je pokryto štěrkem ve vrstvě o sile cca 10 – 12 cm. Vrstva
štěrku funguje jako drenáž přebytečné vody. Zabraňuje se tak šíření plísní.

## Slide 15
Záhony se postupně na začátku sezóny zaplní, - v souladu s rychlostí pikýrování
semenáčků do tub.Osázené roštové přepravky se do fóliovníku transportují
z pracovní haly.

## Slide 16
Stínoviště je budováno na rovné ploše. Na zemi se provede montáž (spojeni
montážních trubek).

## Slide 17
Konstrukce se pak vždy zvedne, a v celé linii zabetonuje do připravených jam.

## Slide 18
Postaví se tak potřebný počet podélných řad.

## Slide 19
Ty tvoří základ nosné konstrukce stínovky.

## Slide 20
Vytvořené podélné linie se pak nahoře stabilizují příčnými rozpěrami.

## Slide 21
K připravenému pracovnímu poli se přivede závlaha, a rozvede se až
k jednotlivým tryskám. Ty se rozmístí podle schématu budoucích záhonů.

## Slide 22
Stejně jako u fóliovníků se po podlaze rozhrne obdobná vrstva štěrku.

## Slide 23
Na podlahu stínoviště se pak pro síje zhotoví pařeniště. Je tvořeno z dvojitých řad
plastových přepravek. Ty jsou uloženy na vrstvě koňského hnoje.

## Slide 24
Jeho rozkladem se postupně uvolňuje teplo. To, a zakrytí povrchu pařeniště
deskami komůrkového polykarbonátu urychlí vývoj semenáčků. Boky pařeniště
jsou zatepleny převislou fólií.

## Slide 25
Proti intenzivnímu slunečnímu svitu je celé pracovní pole stíněno sítí.

## Slide 26
Jakmile se všechny semenáčky z pařenišť osadí do tub, pole se vyčistí a připraví
pro další závěrečnou fázi otužování už vyspělých sazenic. Ty mezitím odrůstají
ve fóliovnících.

## Slide 27
Ve fóliovnících urychlené sazenice se před výsadbou na několik týdnů uloží do
chráněného prostoru stínoviště, aby se postupným odcloňováním otužovaly.

## Slide 28
Konstrukce pařeniště: Je tvořeno z dvojitých řad plastových přepravek.
Ty jsou uloženy na vrstvě koňského hnoje. Zákryt tvoří komůrková deska s
převisy boční fólie.

## Slide 29
Způsob zakrývání a zavlažování pařeniště.

## Slide 30
Způsob zakrývání a zavlažování pařeniště pod ochranou stínící síťoviny.

## Slide 31
Koncept pro rozvržení školky na výrobu 100 tisíc sazenic.

## Slide 32
Možné řešení pracovní haly, pohled.

## Slide 33
Vize půdorysného řešení pracovní haly.

## Slide 34
Konstrukční detaily pro koncept pracovní haly.

## Slide 35
Zpracoval
Josef Střítecký - IJS
leden 2015